## Slide 1: MACERINO
Fernando Chacón Sánchez-Molina
Software Libre y Compromiso Social
Mayo 2017
Controlador Arduino para Macerador de Cerveza Artesanal

## Slide 2: Introducción
Motivación
  Contribución al desarrollo del software libre.
  Devolución de favores
Objetivos
  Adaptar un equipo de fabricación de cerveza para su control por Arduino
  Documentar todo el proceso de adaptación
  Implementar el software de control del sistema

## Slide 3: Proceso de elaboración de la cerveza
Ingredientes. Ley de pureza de la cerveza 1516: agua, malta y lúpulo. Y levadura.
Procedimiento:
  Maceración. Proceso enzimático para la extracción de azúcares fermentables y no fermentables. La temperatura como factor determinante
  Mashout. Fin del proceso enzimático
  Hervido. Esterilización y decantación de proteínas
  Fermentación. Acción de las levaduras sobre los azúcares fermentables y no fermentables. Producción de Co2 y Alcohol

## Slide 4: Equipo Cervecero Nivel 2
Descripción
  KET. Boil Kettle. Tanque de hervido
  MLT. Mash Lauter Tun. Tanque de Maceración
  HLT. Hot Liquor Tank. Tanque de agua caliente

## Slide 5: Equipo Cervecero Nivel 2
Descripción
  KET. Boil Kettle. Tanque de hervido
  MLT. Mash Lauter Tun. Tanque de Maceración
  HLT. Hot Liquor Tank. Tanque de agua caliente

## Slide 6: Adaptación del Equipo Cervecero
Componentes:
  Arduino como controlador
  Pantalla LCD shield
  Calentador + SSR
  Sonda de temperatura DS18B20

## Slide 7: Adaptación del Equipo Cervecero
Arduino UNO
Procesador ATmega328P a 16MHz
Memoria Flash 32KB
Memoria SRAM 2KB
6 entradas analógicas
14 I/O digitales

## Slide 8: Adaptación del Equipo Cervecero
Arduino UNO
Económico, popular, sencillo, C++ y Processing.
Hardware Libre. Licencia CC BY-SA
Diseño disponible en formato Eagle CAD
Librerías C/C++ LGPL
IDE GPL

## Slide 9: Adaptación del Equipo Cervecero
Pantalla LCD
LCD KeyPad Shield
DFR0009
Display de 2x16
Botonera
Hardware libre
Librería LiquidCristal LGPL v3

## Slide 10: Adaptación del Equipo Cervecero
Calentador + SSR
Calentador de 3000w. 230v 14A
SSR. Interruptor de estado solido. 40A

## Slide 11: Adaptación del Equipo Cervecero
Sonda de temperatura DS18B20
Sonda Digital
Funcionamiento con 2 o 3 cables
Instalación de sondas en serie. Id. 64 bits
Comunicación según protocolo 1-wire
Librería OneWire
Propietario de Dallas /
Maxim Integratad, pero con
todos los derechos cedidos

## Slide 12: Montaje del Controlador

## Slide 13: Software Controlador Arduino

## Slide 14: Productos obtenidos
Controlador Arduino para macerador de cerveza
Documentación de la construcción del controlador
Sotfware del controlador

## Slide 15: Licencia del Software Controlador
Objetivos perseguidos:
  Compartir el software con la comunidad
  Estudio y mejora del software por la comunidad
  Libertad de distribución de copias
  Libre distribución de las mejoras
  Licencia robusta. Condicionar futuros derivados
  Protección contra la patente del software frente a terceros
  Independiente del Hardware
  Reconocimiento del autor

## Slide 16
Licencia del Software Controlador
La licencia viene limitada por la compatibilidad de las librerías utilizadas
Licencias de librerías utilizadas:
  Librerías propias de Arduino. LGPL
  LiquidCrystal. LGPL
  DallasTemperature. GPL v2.1
  Wire. Nicholas Zambetti para comunicaciones TWI/I2C. GPL v2
  OneWire. Propietaria de Dallas/Maxim Integrated
  PID_v1. De Brett Beauregard para implementar un controlador PID. GPL v3

## Slide 17: Licencia del Software Controlador
Licencia elegida
GNU GPL v3
Cumple los requisitos exigidos
Es la referencia en licencias libres
Es compatible con las librerías utilizadas

## Slide 18: Licencia de la Documentación
Objetivos perseguidos:
  Compartir la documentación con la comunidad
  Mejora de la documentación por la comunidad
  Libertad de distribución de la documentación
  Libre distribución de las mejoras
  Licencia robusta. Condicionar futuros derivados
  Reconocimiento del autor
El formato debe ser libre
Opciones
  GNU GFDL
  Common Creative BY-SA

## Slide 19: Licencia del Macerador
Objetivos perseguidos
  Compartir el diseño con la comunidad
  Permitir su mejora por la comunidad
  Libertad de construcción de replicas
  Libre distribución de las mejoras
  Licencia robusta. Condicionar futuros derivados
  Reconocimiento del autor

## Slide 20: Licencia del Macerador
Hardware Libre. Concepto erróneo
Hardware de “diseño” libre
No es posible registrar la topología de un circuito
Se puede registrar el diseño de un circuito, pero es fácilmente modificable
Licencias libres. No hay propias para HW
  GNU GPL v3
  Apache 2.0
  Common Creative 0

## Slide 21: Licencia del Macerador
No disponemos de un diseño técnico
Se fundamenta en conceptos básicos
¿Es propio? Está inspirado en la comunidad
Conclusión: No se puede registrar
No se puede liberar

## Slide 22: MACERINO
Controlador Arduino para Macerador de Cerveza Artesanal
https://github.com/i62chsaf/macerino